## Slide 1: X86汇编语言程序设计 ——寻址方式与指令系统
北航计算机学院 熊桂喜
电子邮件：xiongguixi@buaa.edu.cn

## Slide 2: 第二部分：寻址方式和指令系统
指令格式与寻址方式
  8086指令的汇编语言格式
  与数据有关的6种寻址方式
  传送指令、数据通路与指令规则
8086的指令系统
  算术运算、逻辑运算、移位指令
  条件与转移指令
  与转移指令有关的4种寻址方式

## Slide 3: 2.7 控制转移指令（指令清单）
条件转移指令: JA/JB/JE系列(重点掌握) Above/Below/Equ JG/JL/JE系列 Greater/Less/Equ CF/ZF/SF标志位
(2) 无条件转移指令: JMP 标号|寄存器操作数|内存操作数
(3) 循环指令： LOOP 标号；LOOPZ,LOOPNZ，JCXZ MOV CX,100 L1: ……
LOOP L1 ;执行后，CX-1,CX=0,往下执行 极端情况： CX=0,则执行ffff次
(4) 调用与返回：CALL与RET/RETF 分为段内调用/返回、段间调用/返回
(5) INT n与IRET（暂时不讲） 多了一个PUSHF/POPF

## Slide 4: 条件转移指令
Above/Below/Equ
Greater/Less/Equ
无符号数的条件转移指令：JXXXX 标号
标号：在指令前面，本质上 是一个段内偏移值

## Slide 5: 循环指令
LOOP,LOOPZ,LOOPNZ
LOOP指令：先CX-1，CX不为0转移
JCXZ指令
JCXZ指令：不执行CX-1，CX为0转移
举例：
DEC CX
JCXZ L1
举例：
MOV CX,0
LP1: …….
LOOP Lp1 ;CX-1, 如果不为0，则转移至LP1。但是cx=0-1=0FFFFh
循环指令的本质是转移，与循环体无关

## Slide 6: 无条件转移指令JMP JMP 标号|寄存器操作数|内存操作数
JMP指令的例子
指令的寻址方式和执行过程
;SHORT: EA是8位，段内直接寻址，IPl1，此处不能有PTR
段内直接寻址，IPl1
段内直接寻址，IPl1
段间直接寻址，IPl1的偏移值， CS l1的短地址
段内间接寻址，IPBX，此处不能有 Word ptr
段内间接寻址，IPBX
段内间接寻址，IPDS:[BX]，此处为什么不是near ptr？
段内间接寻址，IPDS:[BX]
段间间接寻址，IPDS:[BX]，CSDS:[BX+2]
此处为什么不是far ptr？
段间间接寻址，IPDS:[Add1]，CSDS:[Add1+2]
此处为什么不是far ptr？
可以在debug下验证指令的格式、结果
JMP指令的4种寻址方式

## Slide 7: 子程序定义与CALL、RET指令
编译成RETF
CALL指令的例子
CALL指令的执行过程
RET指令的执行过程
段内直接寻址，SP=SP-2; SS:[SP]下一条指令的地址; IPP1
段内直接寻址，SP=SP-2; SS:[SP]下一条指令的地址; IPP1
段间直接寻址， SP=SP-2; SS:[SP]下一条指令的段地址; SP=SP-2; SS:[SP]下一条指令的偏移地址; IP P2的偏移值； CS P2的段地址；
指令的寻址方式和执行过程

## Slide 8: 2.8 与转移指令有关的寻址方式
标号与过程名：定义了代码段内的偏移值(直接)；对应地，变量定义了数据段、堆栈段内的偏移值
段内直接寻址：要转向(JMP,CALL,条件转移等)的地址由当前IP与指令中
的8位或16位位移量之和组成
段内间接寻址：要转向的偏移地址由一个寄存器或一个内存单元给出
段间直接寻址：在指令中直接给出了要转移至(由CALL,JMP)目标处的
段地址和偏移地址
段间间接寻址：要转移的目标地址(长转移：CALL或JMP)由内存单元给出
说明如下指令的执行过程及寻址方式。P1的属性为near,P2的属性为far
CALL near ptr P1 ； CALL P1
CALL far ptr P2 ； CALL P2
CALL BX
CALL [BX] ； CALL word ptr [BX]
CALL dword ptr add1
CALL dword ptr [BX]
作为学习的练习

## Slide 9: 与长地址有关的指令（举例）

## Slide 10: 2.9 处理器指令及其他指令
要求掌握五条指令

## Slide 11: 指令练习的综合例子
子程序：调用；宏：替换
CALL DISP_CHAR -> DISP_CH AL
X除10000,1000,100,10,1；显示商的ASCII码
宏在第7章里介绍

## Slide 12: 课后练习（建议手写答案）
1. 讲义和课件中的例题
2. 讲义第3章的习题1-5
3. 自行举例说明以下指令的寻址方式（分开源、目的），包括操作数规则
(1) 带类型转换的ADC，SBB
(2) 带CF的循环移位指令,移位指令（含执行示意图）
(3) 考虑溢出的DIV指令
4. 自行说明举例说明下述指令的寻址方式，简述该指令的执行过程 （即：分步骤说明）
LEA,LDS,LES,LOOP, RETF,RET 2n,CALL,JMP指令的寻址方式及执行过程
5. 讲义第2章的习题1-7（补）