## Slide 1: X86汇编语言程序设计 ——程序设计3：子程序和跳转表
北航计算机学院 熊桂喜
电子邮件：xiongguixi@buaa.edu.cn

## Slide 2: 第四部分：关键汇编程序设计(第5-6章)
一、数制转换及乘除法
  基本程序结构的运用
  十六进制值转换成十进制ASCII码（除法）
  输入的十进制数转换成十六进制值（乘法）
三、子程序和跳转表
  跳转表
  子程序参数传递
  递归子程序与堆栈
二、字符串处理
  字符串指令及运用
  字符串相关的复制、比较、查找、插入、删除及组合

## Slide 3: 第5,6章的学习方法
看讲义
看课件
最后看录播，用于验证
按照要求（？）“做”例题
进度控制：第5-6章的全部内容，可顺序看，也可跳着看

## Slide 4: 由多路条件转移转换成跳转表
在数据定义中，定义跳转表，表的元素是分支地址
在程序中，通过转移指令（段内间接转移、段间间接转移）实现跳转
(一个地址在表中占2字节)
用“比较+条件转移”实现多分支(多else)
注意复习JMP，CALL，LDS，LES指令，理解转移指令的寻址方式，在debug下验证（ tttt.asm）

## Slide 5: 跳转表的例子（框架）
索引I的形成：从键盘输入，对功能编号（如DOS）
定义调转表，每个元素都是一个标号 或子程序名，编译后，回填上CS段内 某个偏移值

## Slide 6: 跳转表的例子（框架）
如果是n个子程序，则 跳转JMP指令，要改为 CALL指令，用段内间接 转移或段间间接转移。

## Slide 7: 子程序的定义及调用、返回
子程序定义时的FAR和NEAR
子程序何时定义为FAR和NEAR
常用子程序

## Slide 8: 段间子程序定义的例子
可以定义多个代码段：CODE1,CODE2
P2位于CODE2段内(DEBUG下，CS不一样)
P1位于CODE1段内，属性可以是NEAR
P2位于CODE2段内(DEBUG下，CS不一样)

## Slide 9: 子程序传递参数的方式
如字符串，常使用DS:SI,ES:DI;
外部变量
如STRCPY(S1,S2)；通过堆栈来传递S2，S1
保持堆栈平衡
子程序中保存环境
注意顺序
A. 注意：压入顺序，从右往左压入！
C. 用到RET 2n指令
B. 通过BP间接寻址从堆栈中取出参数（PUSH BP; MOV BP,SP）

## Slide 10: 参数传递：主程序通过寄存器、外部变量、堆栈传参数调用STRCPY（S2,S1）
A. 显示字符串的子程序
B. 由寄存器传递参数的STRCPY
C. 访问外部变量的STRCPY
D. 通过堆栈传递参数的STRCPY (1) 先压入S2的地址 (2) 再压入S1的地址 (3) CALL再依次压入CS，IP
设置ES=DS，为本程序的串指令做准备

## Slide 11: 参数传递：外部变量，ASCIIZ串的显示子程序
不使用DOS 9号功能调用
显示ASCIIZ串
掌握，灵活改编、应用

## Slide 12: 参数传递：通过寄存器传参数、外部变量分别实现STRCPY（S2,S1）,
(1) 主程序已经设置ES
(2) 不用MOVSB
(3) 不用 REP MOVSB
(1) 主程序已经设置ES
(2) 不用MOVSB
(3) 不用 REP MOVSB
本程序用到了两个代码段（可以不用）

## Slide 13: 参数传递：通过堆栈传参数实现STRCPY（S2,S1）——注意套路及堆栈图
本程序用到了两个代码段（可以不用）
FAR属性
RET会编译成RETF
此时堆栈中已有IP,CS,S1,S2
为何不用SP取参数？
因为SP一直在浮动
如果该子程序是NEAR
则改为[BP+4], [BP+6], 因为CALL执行时未压入CS
要点1
RETF 2n,n是参数个数
或者RET 2n（NEAR）
要点4: 堆栈图
要点2
要点3
BP默认SS
要点4

## Slide 14: 参数传递：通过堆栈传递参数时的堆栈变化（X86汇编编程的最难点!!!）
IP
CS
S1
S2
堆栈图 (主程序执行CALL后)
SP=N
SP=N-8
BP
IP
CS
S1
S2
SP=N
SP=N-10
堆栈图 (子程序执行 PUSH BP后)
因为STRCPY3是Far 子程序

## Slide 15: 递归子程序：通过堆栈传参数——主程序与子程序的一致性
若一个子程序里有调用了一个子程序，这个子程序叫嵌套；若这个被调用的子程序是调用者本身 （调用者和被调用者是同一个子程序），则称为递归。
递归调用对堆栈空间很敏感——在调用时，一直往堆栈里压栈(即使没参数)，直到一层层返回时， 堆栈才恢复。 （堆栈-递归：天生的一对！）
通过堆栈传参数，要与 子程序递归时的调用一致

## Slide 16: 递归子程序：通过堆栈传参数—子程序内的递归调用
通过堆栈传参数，要与主程序 对递归子程序的调用一致
要点3
要点1
要点2
要点4

## Slide 17: 递归子程序：通过堆栈传参数——显示子程序
通过堆栈传参数，要与 子程序递归时的调用一致
通过堆栈传参数，要与 子程序递归时的调用一致

## Slide 18: 递归子程序：通过堆栈传参数——递归过程中的堆栈图
主程序执行了CALL后
子程序第一次递归执行了CALL后
子程序第二次递归执行了CALL后

## Slide 19: 课后练习
做一遍讲义中的例题 （看懂？记住的标准？应用的标准？）
通过堆栈来传递参数： （1）套路：主程序压栈的顺序，子程序通过[BP+X]取参数，RET 2 （2）堆栈图
3. 完成第4次上机实验（3道题）

## Slide 20: 通过堆栈传递参数举例：改写STRCMP(s1,s2),变成主程序
模拟答卷：A4白纸手写，然后用手机拍摄，处理
可以有涂改，只要思路清晰；不要打草稿
参考例题6.2改写
有简单的注释
要点1
要点2
要点3
要点4
先设计好样本数据，及用于显示的数据